Diagrama de Operaciones de Proceso

Cap  4

El diagrama de operaciones de proceso representa gráficamente un cuadro general de cómo se realizan procesos o etapas, considerando únicamente todo, lo que respecta a las principales operaciones e inspecciones.

En este tipo de diagrama deben tomarse decisiones en cuanto a las piezas que deban comprarse, y las que deban producirse en la propia empresa.

| Número de pieza | Operaciones de fabricación |
| --- | --- |
| No. 2 Barra No. 3 Tapa superior No. 4 Tapa inferior. | 1. Cortar 2. Inspeccionar 1. Fundir 2. Limpiar 3. Inspeccionar 1. Fundir 2. Limpiar 3. Inspeccionar |

La pieza número 5 (punta) y la número 6 (tinta) son piezas compradas, es decir, no fabricadas en la planta.

FIGURA DEL BOLÍGRAFO.

| Tipo de diagrama: | Diagrama de operaciones de proceso. | Departamento: | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Método: | Actual | Preparado por: | C.J.A. |
| Operación: | Fabricación de bolígrafos desechables. | Fecha: | 6-8-87 |

A partir del diseño del producto es necesario decidir la forma en que se va a fabricar el producto, y con esto, se facilitará la comparación de productos similares en proceso.

El Diagrama de operaciones de proceso también se utiliza cuando una determinada planta tiene un requerimiento de volumen de producción que dicta un diseño de línea de producción y señala una primera sugerencia de una disposición de las áreas del proceso.

EJEMPLO 2. Fabricación de un rodillo

| Número de pieza | Operaciones de fabricación | Máquina | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| No. 1 Eje largo | Cortar a tamaño deseado Formar Inspeccionar | Sierra Torno Banco | Min 1 min 1 min |
| No. 2 Guiadera de cojinete | Girar y perforar Redondear Inspeccionar Tratamiento de color. Inspeccionar | Torno Barril de frotación Banco Fuerza de fábrica Banco | 2 min Min 1 min 5 días 1 min |
| No. 4 Guidera de cojinete | Cortar Perforar Punzonar y formar Redondear Inspeccionar | Prensa Prensa Prensa Barril de frotación Banco | min min min min 1 min |
| No. 5 Guarda rueda | Cortar Perforar Punzonar y formar Redondear Inspeccionar |  |  |
| No. 7 Eje corto | Cortar a tamaño deseado Formar cabeza Inspeccionar | Sierra Prensa Banco | min 1 min 1 min |

Subensamble 100

Ensamblar en la guiadera (pieza No.2), los balines (pieza No. 3), el retenedor (pieza No. 4) y la guarda-rueda (pieza No. 5).

Subensamble 200

Ensamblar en el eje largo (pieza No. 1) el subensamble 100.

Ensamble final

Ensamblar el subensamble 200 con la rueda plástica (pieza No. 6) y el eje corto (pieza No. 7), luego se inspecciona y se empaca.

Solución: _______________________________________________________

Para solucionar este problema, se debe hacer un análisis de la figura y de los subensambles para poder determinar la pieza principal del producto.

| RESUMEN |
| --- |
| Símbolo | Número |
|  | 19 9 |

EJEMPLO 3. Fabricación de un sacapuntas

| Número de pieza | Operaciones de fabricación |
| --- | --- |
| No. 300 Base, hierro | Fundir Limpiar Taladrar y escoriar orificio Pulir Inspeccionar |
| No. 301 Engrane del anillo | Perforar Inspeccionar |
| No. 302 Solera | Girar y cortar Inspeccionar |
| No. 303 Cubierta del cortador | Fundir Limpiar Pulir Taladrar y escoriar orificio Inspeccionar |
| No. 304 Engrane cortador solera | Girar y cortar Cortar dientes Inspeccionar |
| No. 305 Solera | Cortar dientes Aparejar, taladrar y cortar Afilar Inspeccionar |
| No. 306 Eje del cortador | Girar, hacer la rosca y cortar Inspeccionar |
| No. 307 Manivela | Fundir Limpiar Taladrar Inspeccionar |

| No. 308 | No. 309 | No. 310 | No. 311 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perilla | Remache | Tornillo | Etiqueta de marca |

Subensamble 50

Ensamblar el engrane del anillo (pieza No. 301) en la base (pieza 300).

Subensamble 80

Ensamblar la cubierta del anillo (pieza 303) en la solera (pieza 302).

Subensamble 110

Ensamblar la solera (pieza 305) en el engrane cortador (pieza 304).

Subensamble 140

Ensamblar el subensamble 110 y el eje del cortador (pieza 306) en el subensamble 80.

Subensamble 170

Ensamblar la perilla (pieza 308) y el remache (pieza 309) en la manivela (pieza 307).

Subensamble 200

Ensamblar el subensamble 140, el subensamble 170 y el tornillo (pieza 310) en el subensamble 50.

Ensamble final

Ensamblar la etiqueta de marca (pieza 311) en el subensamble 200; empaque y luego inspeccionar.

| RESUMEN |
| --- |
| Símbolo | Número |
|  | 27 11 |

EJEMPLO 4. Fabricación de llave de nariz de manguera

| Número de pieza | Operaciones de fabricación | Máquina |
| --- | --- | --- |
| No. 211 Cuerpo | Fundir Limpiar Maquinar estrías y tornear superficie Hacer rosca Inspeccionar | Banco de moldeo Barril de volteo Torno revolvedor Torno Banco |
| No. 226 Rondana para asiento | Cortar Inspeccionar | Prensa Banco |
| No. 536 Rondana de latón | Cortar Inspeccionar | Prensa Banco |
| No. 1702 Tuerca estopera | Maquinar todas las superficies y cortar Inspeccionar | Atornilladora automática Banco |
| No. 1705 Árbol o vástago | Maquinar todas las superficies y cortar Inspeccionar | Atornilladota automática Banco |
| No. 1709 Manivela | Fundir Limpiar Maquinado de superficie Inspeccionar | Banco de moldeo Barril de volteo Torno revolvedor Banco |

PIEZAS COMPRADAS

| No. 231 | No. 533 | No. 1717 |
| --- | --- | --- |
| Tornillo para asiento | Empaque cónico | Tornillo para manivela |

Subensamble 300

Ensamblar en el vástago (pieza No. 1705) el tornillo para asiento (pieza 231), la rondana para asiento (pieza 226), la rondana de latón (pieza 536) y el empaque cónico (pieza 533).

Subensamble 400

Ensamblar en el cuerpo (pieza 211) el subensamble 300.

Subensamble 500

Ensamblar en el subensamble 400 la tuerca estopera (pieza 1702).

Ensamble final

Ensamblar la manivela (pieza 1709) y el tornillo para manivela (pieza 1717) con el subensamble 500; inspeccionar y empacar.

| RESUMEN Símbolo Número 16 8 EJEMPLO 5. Fabricación de lámpara de noche. Número de pieza Operaciones de fabricación No. 1 Eje o soporte Cortar Tornear Taladrar Pintar Inspeccionar No. 2 Base del porta foco Cortar Inspeccionar No. 3 Base Cortar Formar Taladrar Lijar Pintar Inspeccionar No. 4 Pantalla Cortar Formar Inspeccionar | FIGURA DE LA LÁMPARA DE NOCHE |
| --- | --- |

PIEZAS COMPRADAS

| No. 5 | No. 6 | No. 7 |
| --- | --- | --- |
| Foco | Porta foco | Cordón eléctrico |

Subensamble 30

Ensamblar en el eje o soporte (pieza 1) la base del porta foco (pieza 2) y la base (pieza 3).

Subensamble 60

Ensamblar en el subensable 30 el cordón eléctrico (pieza 7) y el porta foco (pieza 6).

Subensamble 90

Ensamblar en el subensamble 60 el foco (pieza 5)

Ensamble final

Ensamblar en el subensamble 90 la pantalla (pieza 4), luego inspeccionar.

| RESUMEN |
| --- |
| Símbolo | Número |
|  | 16 8 |

Trabajar con el Diagrama de operaciones de proceso nos ofrece una variedad de ventajas, de las cuales, mencionaremos las principales:

- Se conocerán las operaciones necesarias en cada componente o artículo.

- La secuencia de producción de las operaciones.

- La secuencia de producción  de los componentes y sus ensambles.

- Cuáles componentes son más complejos y requieran una mayor atención en lo que respecta a planeación y análisis.

- Una aproximación del espacio requerido para cada componente en el área de producción.

- La relación entre componente comprados y los que son producidos en el plantel.

EJEMPLO 6. Fabricación de conectores para comunicación eléctrica.

| Número de pieza | Operaciones de fabricación |
| --- | --- |
| No. 2000 Caja del conector | 1. Tornear y cortar 2. Roscar y cortar 3. Taladrar y escoriar 4. Fresar 8 ranuras 5. Inspeccionar |
| No. 2020 Pasador | Tornear el diámetro exterior pequeño y cortar Tornear el diámetro exterior grande y taladrar. Fresar la ranura. Quitar viruta platear Inspeccionar |
| No. 2040 Casquillo interior | 1. Tornear 2. Taladrar 3. Escoriar y cortar 4. Inspeccionar |
| No. 2060 Casquillo exterior | 1. Tornear 2. Taladrar 3. Escoriar y cortar 4. Inspeccionar |
| No. 2080 Casquete de conector | 1. Tornear 2. Taladrar 3. Escoriar y cortar 4. Recubrir de cadmio 5. Inspeccionar |

PIEZAS COMPRADAS

No. 3000				No. 3020

Arandela aislante 			Cilindro aislante

Subensamble 30

Ensamblar el casquillo interior (pieza 2040), el casquillo exterior (pieza 2060) y el casquete de conector (pieza 2080).

Ensamble final

Ensamblar el subensamble 30, la arandela aislante (pieza 3000), el cilindro aislante (pieza 3020) y el pasador (pieza 2020) con la caja del conector (pieza 2000) y luego realizar la inspeccionar final.

| RESUMEN |
| --- |
| Símbolo | Número |
|  | 21 8 |

Ejemplo 7. Fabricación de anafre para barbacoa

| Número de pieza | Operación de fabricación |
| --- | --- |
| No. 1 Anafre | 1. Cortar 2. Formar 3. Perforar 4. Pintar 5. Inspeccionar |
| No. 2 Base de parrilla | 1. Cortar 2. Soldar 3. Inspeccionar |
| No. 3 Rejillas | 1. Cortar 2. Inspeccionar |
| No. 4 Agarradera de parrilla | 1. Cortar 2. Doblar 3. Inspeccionar |
| No. 5 Soporte de parrilla | 1. Cortar 2. Lijar 3. Pintar 4. Inspeccionar |
| No. 6 Pata | 1. Cortar 2. Lijar 3. Pintar 4. Inspeccionar |

PIEZAS COMPRADAS

| No. 7 | No. 8 | No. 9 |
| --- | --- | --- |
| Tornillos | Tuercas | Etiqueta de marca |

Subensamble 10

Ensamblar en el anafre (pieza 1) las patas (pieza 6), los tornillos (pieza 7) y las tuercas (pieza 8).

Subensamble 20

Ensamblar en el subensamble 10 los soportes de parrilla (pieza 5) y la etiqueta (pieza 9).

Subensamble 30

Ensamblar en la base de parrilla (pieza 2) las rejillas (pieza 3) y la agarradera de parrilla (pieza 4).

Ensamble final

Ensamblar el subensamble 20 en el subensamble 30 y luego realizar una inspección.

En esta gráfica deberá colocarse la cantidad de unidad que llevarán en un determinado ensamble, como el del ejemplo anterior (No. 7). En las piezas No. 6, No. 7 y No. 8 se les coloca en partes sobre el vector la cantidad respectiva.

EJEMPLO 8. Fabricación de martillo

Este tipo de martillo es producido en los laboratorios de ingeniería por los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con las instrucciones debidas de sus catedráticos e instructores.

| Número de pieza | Operaciones de fabricación | Máquina | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 A Tapón | Verificar medidas Refrentar extremos Abrir centro en un extremo Cilindrar Mecanizar bisel Mecanizar radio Taladrar agujero Mecanizar rosca Cilindrar Mecanizar radio Realizar el moleteado Rectificar medidas y pulir | Banco Torno Torno Torno Torno Torno Taladro Torno Torno Torno Torno Banco | 0.5 minutos 2 minutos 1 minuto 4 minutos 0.5 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos 1 minuto 3 minutos 2 minutos 1 minuto |
| 20 B Mango | Verificar medidas Refrentar extremos Abrir centro en un extremo Cilindrar Mecanizar bisel Realizar el moleteado Taladrar agujero Mecanizar bisel Mecanizar rosca Oflindar Cilindrar Mecanizar bisel Mecanizar cono Mecanizar rosca Rectificar medidas y pulir | Banco Torno Torno Torno Torno Torno Taladro Torno Torno Torno Torno Torno Torno Torno Banco | 0.5 minutos 3 minutos 1 minuto 10 minutos 0.5 minutos 3 minutos 6 minutos 0.5 minutos 5 minutos 2 minutos 2 minutos 0.5 minutos 5 minutos 4 minutos 2 minutos |
| 30 C Cabeza doble | Verificar medidas Refrentar extremos Cilindrar Mecanizar radios Mecanizar bisel Cilindrar Mecanizar radio Taladrar Agujero Mecanizar rosca Rectificar medidas y pulir |  |  |

Subensamble 40

Ensamblar en el mango (pieza 20 b) cabeza doble (pieza 30 c).

Ensamble final

Ensamblar en el subensamble 40 el tapón (pieza 10 a) luego inspeccionar y empacar.

FIGURA DEL MARTILLO

| RESUMEN |
| --- |
| Símbolo | Número |
|  | 35 4 3 |
| Tiempo total | 105 minutos |

Cuando se estudia el Diagrama de operaciones de proceso, se deberán aplicar los diferentes enfoques:

- Diseño de la parte o pieza.

- Materiales.

- Propósito de la operación.

- Proceso de fabricación.

- Especificaciones y tolerancias.

- Herramientas.

- Condiciones de trabajo.

- Distribución de planta.

Una vez terminado el Diagrama de operaciones de proceso, nos ayuda a visualizar en todos sus detalles el método presente, ya que con esto se pueden encontrar nuevos y mejores procedimientos. Este diagrama lo usan con frecuencia los ingenieros, químicos, contadores de costos, administradores de planta y otros que necesiten una vista global del proceso entero.

Este diagrama es un medio de comparación ideal que proporciona claramente una gran cantidad de información entre dos procedimientos o soluciones de un sistema específico, una visión de conjunto de un proceso.

- ¿Qué es el Diagrama de operaciones de proceso?

- ¿Cuándo se deberá utilizar el Diagrama de operaciones de proceso?

- ¿Cuál es la información que deberá llevar el Diagrama de operaciones de proceso?

- ¿Qué símbolos se emplean para elaborar el Diagrama de operaciones de proceso?

- Elabore un Diagrama de operaciones de proceso para la fabricación de una mesa de comedor.

- Elabore un Diagrama de operaciones de proceso para la fabricación de carretas para el acarreo de materiales.

- Elabore un Diagrama de operaciones de proceso para la fabricación de zapatos de hombre.

- Elabore el Diagrama de operaciones de proceso para el siguiente producto considerando que se deberá empacar en cajas.

DEPARTAMENTO DE CORTE ALISTAR LÁMINA